ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง  การตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  กล้อง  CCTV  พร้อมติดตั้ง  จำนวน  1  ชุด

.............................................................

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  กล้อง  CCTV  พร้อมติดตั้ง  จำนวน  1  ชุด  รายละเอียดดังนี้

กล้องวงจรปิด  IP  แบบมุมมองคงที่   (IP  FIXED  Camera)  พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งครบชุด  จำนวน  1  ชุด  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  IP  แบบมุมมองคงที่  (IP  FIXED  Camera)  ดังนี้

1.  เป็นกล้องวงจรปิดชนิด  IP/Network  Camera  ที่ติดตั้งด้วยมุมมองภาพแบบคงที่

2.  สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน  (Day / night  Camera)  โดยมีการควบคุมการเคลื่อนที่  IR  Filter  อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ

3.  มีระบบการ  Scan  ภาพแบบ  PROGRESSIVE  Scan  หรือดีกว่า

4.  มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า  1/3  ชนิด  CCD  หรือ  CMOS  หรือ  MOS  หรือดีกว่าพร้อมเลนส์อยู่ภายในตัวก้องหรือมีเลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็นชนิดปรับช่องรับแสง  (Iris)  แบบอัตโนมัติได้

5.  สามารถตั้งค่าการแสดงรายละเอียดภาพ  สำหรับพื้นที่ทั่วไปและสำหรับพื้นที่สำคัญให้แตกต่างกันได้และสามารถส่งสัญญาณภาพได้ที่  25  FPS  หรือดีกว่า

6.  มีความละเอียดของกล้องตั้งแต่  2  Mega Pixels  ขึ้นไปหรือ  Full  HD  1080 p  หรือดีกว่า

7.  มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า  0.5  LUX  สำหรับการแสดงภาพสี  (Day Mode)  และไม่มากกว่า  0.05  LUX  สำหรับการแสดงภาพขาวดำ  (Night  Mode)  หรือดีกว่า

8.  มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ  Back  Focus  หรือดีกว่า  เพื่อให้ภาพที่มีความคมชัดทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนสำหรับพื้นที่สำคัญ

9.  สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก  (Wide Dynamic  Rang)

10.  รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ  Multi  Steam  สำหรับพื้นที่สำคัญ

11.  ส่งสัญญาณภาพแบบ  ONVIF  H.264  หรือเทียบเท่า

12.  สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน  IPv4  หรือ  IPv6  ได้

13.  ตัวกล้องได้มาตรฐาน  IP  66  หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง  (Housing)  ที่ได้มาตรฐาน  IP66  หรือดีกว่า

14.  สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากอุปกรณ์แบบ  Power  Ethernet  (PoE)  ได้รวมเป็นเงินทั้งโครงการ  979,000.-บาท  (-เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)   ราคากลาง   989,000.-บาท   ได้ผู้ขาย  คือ  บริษัท  เพียบพร้อมอิเลคทริคเวิลด์  จำกัด   โดยนายภีมพัฒน์  สุขเพียบพร้อม   เสนอราคา  979,000.-บาท

(-เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)  สัญญาซื้อขายเลขที่  8/2557  ลงวันที่  10  กุมภาพันธ์  2557  สิ้นสุดโครงการวันที่  11  พฤษภาคม  2557  นั้น

-2-

บัดนี้  ผู้ขายดำเนินการส่งมอบพัสดุแล้ว  เมื่อวันที่  21  เมษายน  2557  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   28  เมษายน  2557   เวลา  10.00  น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ต่อไป

จึงประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   23   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  2557

ศรายุทธ   พูขุนทด

(นายศรายุทธ   พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ